## Slide 1
LUMITON·OMAX 用户培训
让每一轮研发
都可追踪、可复盘、可预测
—— 证据驱动的研发闭环工作法：用 Lumiton·Omax 建立可复制的研发操作系统
对象：主管领导 + 系统使用人员（约 12 人）
形式：PPT 宣讲为主线 · 试用系统现场实操 · 2026 年 8 月

## Slide 2
今天的议程
半天 3 小时 · 不是功能培训，是一起跑通一条研发链
一
开场：我们从试用中观察到什么
30 分钟 · 全员
二
一条主线：证据驱动研发七阶段（含 4 次现场实操）
100 分钟 · 使用人员为主
三
把闭环装进系统：试点笔记本、命名规则、数据模板
20 分钟 · 使用人员
四
数据安全：出网脱敏对使用的影响
10 分钟 · 全员
五
稳定保障与路线图：从 7 月反馈到 8 月修复
10 分钟 · 全员
六
从今天开始的 30 天：成功指标与每个人的下一步
10 分钟 · 全员
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 3
01
开场：我们从试用中观察到什么
从试用期真实数据出发，对齐一个判断：问题不在 AI，在研发方法。

## Slide 4
观察一：资料已经很多，但以「文档堆叠」为主
▪ 产品说明书、研发报告、评价实验报告、合成实验记录、原始数据表、结题报告……
▪ 10+ 产品线并存：降失水剂、缓凝剂、减阻剂、冲洗剂、隔离剂、堵漏剂、膨胀剂、填充剂、加重剂、防沉降剂
▪ 数据形态混合：PDF / DOC / XLS / ZIP / 外部文献链接并存
▪ 同一主题连续迭代：HX-16L / HX-16S 降失水剂、ATMP 合成条件优化……
▪ 更偏「应用结果」：缺少统一的原料批次、分子结构、工艺参数、测试条件、失败原因字段
问题不是资料不够 —— 是资料不可检索、不可复用。
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 5
观察二：典型的提问方式是「直接要答案」
▪ 把大量实验报告、产品说明书、测试记录导入系统后
▪ 直接问：「下一步怎么做？」「给出建议」
▪ 本质：把研发决策外包给 AI
▪ AI 的建议没有经过问题定义、证据整理、假设验证
▪ 结果：建议不可追踪、不可复盘、更不可预测
这不是提问技巧问题 —— 是研发活动缺一套可被 AI 承接的结构化方法。
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 6
观察三：三个层级，其实在问三件不同的事
管理层
▪ 降本 10%-15%
▪ 现场技术问题 -30%
▪ 交付率 85%+
▪ 决策支持而非一次性报告
要「管理视图」
中层
▪ 补上分子结构/理化性质验证
▪ 解释水泥原料波动的影响
▪ 总结配方-条件-性能规律
要「机理与预测」
执行层
▪ 同一代号多配方、现场对不上
▪ 高温高压测试反复试错
▪ 失败经验不可复用
要「结构化资产」
三层诉求不同，但都指向同一个缺口 —— 一条能被 AI 承接的研发链。
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 7
我们的核心判断
当前试用面临的主要问题，不是「不会问 AI」——
而是研发活动本身，缺少一套可被 AI 承接的结构化方法。
Lumina 在欧美克的价值主张：
从「实验报告问答工具」→ 把历史经验、实验数据、现场反馈、产品机理假设
组织成可追踪、可复盘、可预测的研发决策系统
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 8
02
一条主线：证据驱动研发七阶段
每个阶段 = 一个研发动作 + 一组标准提问 + 一份可沉淀的产出。

## Slide 9
七阶段研发闭环
试点：油井水泥用降失水剂 —— 一线最高优先级，回应规律总结与预测诉求
阶段 0
问题定义
立题与边界
›
阶段 1
证据地图
分层与索引
›
阶段 2
产品-配方-场景映射
代号-版本-场景
›
阶段 3
机理假设
证据与反证
›
阶段 4
实验矩阵
≤8 组最小矩阵
›
阶段 5
实验复盘
假设 vs 结果
›
阶段 6
Gate 与管理摘要
决策与管理视图
每一阶段 = 一个研发动作 + 一组标准提问 + 一份可沉淀的产出（保存为笔记）
每个阶段的「标准提问」已内置在系统提示与帮助中心 —— 忘了怎么问，系统会引导你
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 10
阶段 0：项目立题与边界定义
下一张：现场实操
研发人员必须先回答
▪ 本项目服务哪个产品线？
▪ 目标应用区块、温度、压力、水泥厂家/批次、水质条件？
▪ 当前失败或不满足指标的具体表现？
▪ 成功判据是什么？
▪ 成本、工艺、交付周期有什么约束？
▪ 已尝试过哪些方案？
Lumina 的任务
▪ 根据上传资料生成「项目问题定义卡」
▪ 识别资料中缺失的关键边界条件
▪ 把宽泛问题改写成可实验验证的问题
目标：防止一上来就「许愿」—— 先定义问题，再谈方案
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 11
阶段 0 ｜ 问题定义卡
现场实操 1
操作步骤
① 新建试点笔记本「降失水剂_HX-16L_试点」
② 上传 2–3 份主题资料（研发报告 / 实验记录 Excel / 产品说明书）
③ 进入 Chat，粘贴右侧提问词
标准提问（直接复制粘贴）
请基于当前笔记本资料，帮我生成本项目的问题定义卡。必须包含：
1. 产品对象 2. 应用工况 3. 当前不达标指标 4. 已尝试方案
5. 成功判据 6. 关键约束 7. 还缺哪些数据才能进入实验设计
请把「文档中有证据」和「你推断的内容」分开列出。
产出：问题定义卡 → 保存为笔记「HX-16L 问题定义卡 v1」
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 12
阶段 1：资料分层与证据地图
下一张：现场实操
建议 5 类证据笔记本
▪ 01 产品说明与技术指标
▪ 02 历史研发报告
▪ 03 实验记录与原始数据
▪ 04 现场反馈与施工结果
▪ 05 外部文献与竞品资料
Lumina 的任务
▪ 汇总每份资料的证据类型
▪ 标记「可用于决策」与「仅作背景」
▪ 建立「指标—实验—结论—文件来源」证据索引
▪ 输出每份资料的证据强度：高 / 中 / 低
目标：把一堆报告变成可查询的证据体系
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 13
阶段 1 ｜ 证据地图
现场实操 2
操作步骤
① 在来源栏演示筛选与「本次聊天引用范围」选择
② 粘贴右侧提问词
标准提问（直接复制粘贴）
请把当前来源按「产品说明、实验记录、研发报告、现场反馈、外部文献、原始数据」分类。
对每个来源判断：
1. 它能支持哪类研发决策 2. 它包含哪些关键指标
3. 它缺少哪些字段 4. 它的证据强度是高/中/低
最后输出一张证据地图。
产出：证据地图 → 保存为笔记
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 14
阶段 2：产品-配方-场景映射
下一张：现场实操（重点演示来源筛选）
最小映射字段
▪ 产品代号：HX-12L / HX-14L / HX-16L / HX-16S
▪ 配方版本：小试 / 中试 / 生产样 / 现场样
▪ 功能类型 + 原料批次与供应商
▪ 水泥厂家、批次、类型 · 水质条件
▪ 工况：温度、压力、密度、盐度
▪ 关键性能指标 · 现场或实验结果
Lumina 的任务
▪ 从历史报告抽取产品代号与配方版本线索
▪ 发现同名产品下的配方差异
▪ 识别「换水泥后性能变化」的案例
目标：解决「同一代号多配方、现场对不上」的核心管理问题
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 15
阶段 2 ｜ 产品-配方-场景映射
现场实操 3
操作步骤
① 来源栏筛选本次要参考的来源（如「HX」）—— 资料属于项目 ≠ 本次回答引用
② 粘贴右侧提问词
标准提问（直接复制粘贴）
请从当前资料中整理所有降失水剂相关的产品代号、配方版本、应用场景和性能结果。
重点识别：
1. 同一产品代号是否对应多个配方或样品阶段
2. 是否出现同一配方在不同水泥/水质下表现差异
3. 哪些记录缺少配方、批次或测试条件，导致无法复用
请输出为表格。
产出：产品-配方-场景映射表 → 保存为笔记
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 16
阶段 3：机理假设生成
下一张：现场实操
每个假设必须包含
▪ 假设描述
▪ 已有证据
▪ 可能反证
▪ 需要补测的理化指标
▪ 推荐验证实验
▪ 若成立，下一轮配方调整方向
Lumina 的任务
▪ 基于历史报告 + 外部文献生成可验证假设
▪ 把假设拆成「支持证据 / 反证风险 / 验证实验」
▪ 避免把相关性直接说成因果
▪ 回答区分「已有证据 / 合理推断 / 需要补充验证」
目标：补上分子结构验证 —— 不问「下一步怎么做」，先问「哪些机理可能解释差异」
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 17
阶段 3 ｜ 机理假设
现场实操 4
操作步骤
① 基于映射表与证据地图继续对话
② 粘贴右侧提问词
标准提问（直接复制粘贴）
请基于当前降失水剂资料，提出 3-5 个可能解释性能差异的机理假设。
每个假设必须包含：
1. 假设描述 2. 已有证据 3. 可能反证
4. 需要补测的理化指标 5. 推荐验证实验 6. 若假设成立，下一轮配方调整方向
不要直接给最终配方。
产出：机理假设清单（区分证据 / 推断 / 待验证）
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 18
阶段 4：实验矩阵设计
下一张：现场实操
每轮实验必须明确
▪ 固定变量 · 待考察变量
▪ 对照组
▪ 指标优先级
▪ 失败判据
▪ 是否进入中试的 Gate
▪ 实验数量：不超过 8 组
Lumina 的任务
▪ 根据假设生成最小实验矩阵
▪ 减少无效组合
▪ 给出「为什么这样设计」的解释
目标：把 AI 建议变成可执行实验，而不是灵感列表
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 19
阶段 4 ｜ 实验矩阵
现场实操 5
操作步骤
① 选定一个假设继续提问
② 粘贴右侧提问词
标准提问（直接复制粘贴）
请围绕假设 A 设计一轮最小实验矩阵。要求：
1. 控制实验数量，不超过 8 组 2. 明确每组改变的变量 3. 明确对照组
4. 明确测试指标和通过标准 5. 明确失败后如何判断原因
6. 说明哪些结果支持或推翻该假设。
产出：实验矩阵表（≤8 组、含失败判据与 Gate 条件）
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 20
阶段 5：实验后复盘
下一张：现场实操
复盘必须回答
▪ 原假设是什么
▪ 哪些数据支持假设
▪ 哪些数据与假设冲突
▪ 失败最可能来自：配方 / 工艺 / 原料 / 水泥批次 / 测试条件
▪ 下一轮只验证哪 1-2 个问题
▪ 这次实验应沉淀为什么规则
Lumina 的任务
▪ 对比实验前假设与实验后结果
▪ 判断假设被支持、部分支持还是推翻
▪ 生成下一轮实验问题
▪ 输出可保存为笔记的结构化复盘
目标：每次实验都沉淀，而不是只留下一个报告文件
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 21
阶段 5 ｜ 实验复盘
现场实操 6
操作步骤
① 上传本轮实验报告作为新来源
② 粘贴右侧提问词
③ 点击「保存为笔记」—— 每次实验必须沉淀，失败案例进入知识库
标准提问（直接复制粘贴）
请根据本轮实验报告，做一次研发复盘。必须回答：
1. 原假设是什么 2. 哪些数据支持假设 3. 哪些数据与假设冲突
4. 失败或异常最可能来自配方、工艺、原料、水泥批次还是测试条件
5. 下一轮只应该验证哪 1-2 个问题
6. 这次实验应该沉淀到知识库的规则是什么。
产出：结构化复盘笔记 → 失败案例复用从这里开始
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 22
阶段 6：项目 Gate 与管理层摘要（主管领导重点）
下一张：现场实操
4 个 Gate
▪ Gate 1：问题定义完成，关键资料齐备
▪ Gate 2：机理假设明确，实验矩阵通过评审
▪ Gate 3：小试结果达标，成本与工艺风险可控
▪ Gate 4：中试/现场验证通过，进入产品化或客户应用
Lumina 的任务
▪ 生成每周项目状态摘要
▪ 标记当前 Gate、风险和阻塞点
▪ 输出继续 / 暂停 / 转向 / 补数据建议
▪ 每个项目输出四类视图：成本影响 · 现场风险 · 交付进度 · 复用知识
目标：把技术过程转成能用于决策的管理视图；研发例会固定使用
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 23
阶段 6 ｜ 管理摘要
现场实操 7
操作步骤
① 面向主管领导演示
② 粘贴右侧提问词
标准提问（直接复制粘贴）
请把当前项目状态整理成给总经理和研发副总看的管理摘要。
必须包含：
1. 当前 Gate 2. 已达成的证据 3. 未解决的关键风险
4. 对成本、现场风险、交付周期的影响 5. 本周需要管理层协调的事项
6. 是否建议继续推进、补实验、暂停或调整方向。
产出：周报级管理摘要 → 研发例会固定使用
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 24
忘了标准提问？系统会主动引导你走闭环
导览卡片
首次导入来源后自动生成：
▪ 笔记本摘要
▪ 关键要点
▪ 3 条建议问题（点击直接发送）
回答后的下一步建议
每轮主回答结束后给出 3 条建议问题：
▪ 结合本轮问题 + 主回答 + 笔记本上下文
▪ 主回答完成即恢复输入框，建议异步生成不阻塞
▪ 连续多轮回答，建议各自跟随当轮 AI 消息
两条内置引导 = 把「许愿式提问」拉回研发闭环
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 25
03
把闭环装进系统
试点笔记本体系、命名规则与最小数据模板 —— 30 分钟就能搭起来。

## Slide 26
试点笔记本体系
1 个聚合笔记本 + 6 个子笔记本
聚合笔记本：「降失水剂研发方法试点」—— 动态视图关联，不拷贝数据，源笔记本照常更新
子笔记本 1
降失水剂产品说明与指标
子笔记本 2
HX-12/HX-14/HX-16
历史研发报告
子笔记本 3
降失水剂实验记录
与原始数据
子笔记本 4
中试、生产样
与现场反馈
子笔记本 5
水泥批次、水质
与工况条件
子笔记本 6
外部文献与竞品资料
命名建议：产品线_产品代号_样品阶段_应用条件_日期_资料类型
聚合视图里怎么查：来源/笔记均可按子笔记本、上传人、标题筛选；每个子笔记本独立维护，聚合自动汇总。
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 27
来源命名规则
上传文件时保留原始文件名；标题按规则规范，便于筛选与映射
降失水剂_HX-16L_中试样_中低温防沉降_2026-05-09_评价报告
降失水剂_HX-16L_小试样_合成记录_2025-09-12_实验记录
降失水剂_HX-14L_优化评价_2025-02-08_实验报告
▪ 同一产品代号必须对应到具体配方版本（小试/中试/生产/现场），否则无法复用
▪ 上传重复文件会被识别（忽略大小写与首尾空格），只上传非重复项
▪ 下载文件自动还原原始文件名；同名版本靠标题时间戳区分
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 28
最小数据模板：实验记录
上传报告之外，补一张结构化表；初期不追求完美数据库
▪ 项目名称 — 如中低温防沉降降失水剂研发
▪ 产品代号 — 如 HX-16L
▪ 配方版本 — 小试样 / 中试样 / 生产样 / 现场样
▪ 功能类型 — 降失水 / 缓凝 / 减阻 / 复配
▪ 原料与批次 — 关键单体、聚合物、供应商、批号
▪ 合成工艺参数 — 温度、时间、pH、引发剂、加料方式
▪ 理化指标 — 分子量、分布、固含、黏度、zeta 电位、热稳定性
▪ 水泥条件 — 厂家、批次、G 级水泥类型、储存状态
▪ 水质条件 — 淡水 / 盐水 / 离子浓度
▪ 工况条件 — 温度、压力、密度、盐度
▪ 测试指标 — 降失水、流变、稠化、强度、稳定性
▪ 结果判定 — 达标 / 部分达标 / 不达标
▪ 异常现象 — 包芯、倒挂、沉降、失稳、强度不足
▪ 失败原因假设 — 配方 / 工艺 / 水泥 / 水质 / 测试 / 未知
▪ 下一步动作 — 补测、调整配方、复测、中试、暂停
字段越完整，阶段 2 的映射与阶段 3 的假设就越有依据 —— 这是「预测」的前提
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 29
最小数据模板：现场反馈
现场失败代价最高 —— 每条现场反馈都要沉淀
▪ 客户 / 区块 — 现场应用对象
▪ 井号 / 工况 — 井深、温度、压力、施工条件
▪ 使用产品 — 产品代号、配方版本、生产批次
▪ 水泥与水质 — 厂家、批次、水质条件
▪ 施工表现 — 泵送、稠化、返高、候凝、异常
▪ 固井质量 — 合格 / 问题描述
▪ 客户反馈 — 原话或结构化摘要
▪ 研发判断 — 与配方 / 工况 / 水泥波动的关系
▪ 后续动作 — 复测、调整、跟踪、关闭
现场反馈 → 回到阶段 0/2 重新核对问题定义与产品-配方-场景映射
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 30
数据安全：出网脱敏，使用无感
库内数据不动 · 只在发往外部 AI 时临时替换 · 返回自动还原
透明网关原理：库内原文（笔记本/来源/笔记/向量/图谱）始终保持原始形态，
仅在内容发往外部 AI 模型瞬间做一次性替换，模型返回后自动还原 —— 您看到的界面与原来一致。
注意 1：电话显示 888888
按规则固化不可还原，这是设计行为；需要真实电话请查阅原始资料。
注意 2：联网搜索用科学主题词
身份词（人名/井号）以代号形态出网，公网无法识别；请用「高温下降失水剂性能」这类主题词。
注意 3：新人名需录词典
井号/电话/产品代号自动识别；人员姓名需管理员在设置页录入词典后才会被替换。
库内存储、搜索、引用全部使用原文 —— 用真实人名/井号提问可正常命中，无需改变习惯
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 31
稳定保障：从 7 月反馈到 8 月修复
已修复（8 月）
▪ 全局提问偶发「供应商返回错误」— 实为内部并行检索合并问题，已修复，与供应商无关
▪ 老版 .doc 上传后嵌入/图谱卡住 — 自动引擎路径已补转换，两份失败文档已恢复全流程
▪ 设置页密钥与白名单被误清空 — 改为掩码显示，保存其他设置不再误清
▪ 「询问与搜索 / 提问与搜索」名称统一
可观测（用户可见）
▪ 阶段状态提示：获取上下文 / 联网搜索 / 生成回答 / 生成建议
▪ 等待秒数心跳：「正在等待模型响应（N 秒）」；超时以气泡提示操作指引
▪ 帮助中心 /help 全中文操作手册，随功能同步更新
路线图（规划中，如实说明）
▪ 模型故障自动切换机制
▪ 实验数据索引（Excel 逐条结构化）
▪ 实验时间线（按产品追溯）
▪ 产品图谱与版本迭代图
▪ 数据备份与恢复流程文档化
现场保障
▪ 培训期间主备模型双保险
▪ 管理员每周日志巡检与模型健康检查
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 32
成功指标：试点看得见
领导看指标，团队看闭环
试点 1 个月
▪ 试点聚合笔记本建成
▪ ≥30 份历史资料形成证据地图
▪ 产品代号-配方版本映射表
▪ 3 次结构化问答沉淀为笔记
▪ 1 份下一轮实验矩阵
试点 3 个月
▪ 实验记录最小数据库
▪ 3-5 条可复用研发规则
▪ 减少重复试错实验组合
▪ ≥1 个可进中试/现场验证方案
▪ 可迁移到缓凝剂/减阻剂的流程模板
管理层指标
▪ 关键项目按时交付率
▪ 现场技术问题数量
▪ 单产品研发成本
▪ 失败案例复用率
▪ 实验数据字段完整率
▪ 问题→实验矩阵的周期
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 33
每个人的下一步
主管领导
▪ 确定试点唯一口径：油井水泥用降失水剂
▪ 明确 4 个 Gate 的审批节奏
▪ 研发例会固定使用 Lumina 管理摘要
研发人员
▪ 按命名规则整理资料，去重后上传
▪ 建试点笔记本，用标准提问跑一轮闭环
▪ 拒绝「许愿式提问」，先定义问题再问 AI
▪ 每次实验后必做复盘并保存为笔记
管理员
▪ 账号、模型与密钥配置保持稳定
▪ 维护脱敏人名词典
▪ 每周日志巡检 + 模型健康检查
本周内完成：试点笔记本建好 + 第一张问题定义卡
Lumiton·Omax 用户培训 · 证据驱动的研发闭环

## Slide 34
Lumina 的价值，不在回答问题，
而在帮助欧美克把研发过程变成可复制的操作系统。
从今天开始 —— 用一条闭环，让每一轮研发都可追踪、可复盘、可预测
现场答疑 · 提问词见各实操页 · 会后手册：系统内 /help 帮助中心